# Комплексне контрольне завдання № 1

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

1. В якій  відповіді   правильно названі деталі кривошипно- шатунного   механізму?

- Маховик 1, поршневий палець 2, колінчастий вал 3, поршень 4.

- Маховик 1, поршневий палець 3, колінчастий вал 2, поршень 4.

- Маховик 4, поршневий палець 2, колінчастий вал 1, поршень 3.

2. Який кут встановлення передніх коліс трактора позначе- ний на рисунку?

- Поперечний нахил шкворня.

- Поздовжній нахил шкворня.

- Розвал коліс.

- Сходження коліс.

3. Які несправності призводять до перезбагачення пальної суміші в системі живлен- ня пускового двигуна?

- Забруднення паливних каналів.

- Забруднення повітряного фільтра.

- Неповне закриття повітряної заслінки карбюратора.

- Низький рівень палива в поплавковій камері карбюратора.

  - Якою цифрою позначений на рисунку механізм культиватора КПС-4, за допомогою якого здійсню- ється регулювання глибини культи- вації?

1	2	3	4

  - Якими способами можна встановити зерновисівні апарати зернової сівалки СЗ-3,6 на потрібну норму висіву?

    - Зміною робочої довжини котушок у висівних апаратах.

    - Встановленням додаткових пластин в корпусах висівних апаратів.

    - Зміною передаточного числа приводу на вали висівних апаратів.

    - Способами, вказаними у відповідях 1 і 3.

    - Способами, вказаними у відповідях 1 і 2.

    - Як називається агротехнічний прийом, який проводять для поверхневого розпушу- вання ґрунту полицевими або дисковими знаряддями на глибину 6 - 14 см?

      - Боронування.

      - Культивація.

      - Лущення.

      - Коткування.

    - Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 15

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

      - В якій відповіді правильно названі деталі газорозподільного механізму?

- Клапан 1, валик декомпресійного механізму 3, вісь коромисел 2, опорна втулка 4.

- Штанга 1, валик декомпресійного механізму 2, направляюча клапана 4, клапан 3.

- Штанга 3, штовхач 4, клапан 1, вісь коро- мисел 2.

- Якою цифрою позначена на рисунку цапфа?

1	2	3	4

- Які несправності призводять до перезбіднення пальної суміші в системі живлення пускового двигуна?

- Високий рівень палива в поплавковій камері карбюратора..

- Забруднення повітряного фільтра.

- Неповне відкриття повітряної заслінки карбюратора.

- Низький рівень палива в поплавковій камері карбюратора.

  - Якою цифрою позначений на рисунку гряділь культиватора КПС-4?

1	2	3	4

  - Зазор між клапанами та нижніми ребрами муфт зерновисівних апаратів сівалки СЗ- 3,6 при висіванні зернових культур повинен бути в межах:

1.	0,1...0,7 мм.

2.	1,0...2,0 мм.

3.	3,5...4,5 мм.

4.	8,0...9,5 мм.

  - Як називається агротехнічний прийом, який проводять для руйнування брил, ущільнення верхнього шару ґрунту та вирівнювання мікронерівностей поверхні поля?

    - Боронування.

    - Культивація.

    - Лущення.

    - Коткування.

  - Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 18

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

1. В якій відповіді правильно вказана належність позначених на рисунку частин колісного трактора?

- 2-трансмісія, 1-додаткове облад- нання, 3-робоче обладнання, 4- ходова частина.

- 1-трансмісія, 2-додаткове облад- нання, 3-робоче обладнання, 4- ходова частина.

- 3-трансмісія, 4-додаткове облад- нання, 1-робоче обладнання, 2- ходова частина.

2. Яка частина фари позначена на рисунку?

- Рефлектор.

- Розсіювач.

- Обідок.

- Патрон.

3. Поява сторонніх стуків при роботі двигуна може свідчити про:

- Слабке затягування гайок кріплення головок циліндрів, їх нерівномірне затягування.

- Спрацювання шийок колінчастого вала.

- Відкладання нагару на днищах поршнів, стінках камер згорання.

- Пошкодження прокладки блока циліндрів.

  - В якій відповіді правильно названі частини начіпного плуга?

- Леміш 2, відвал 3, передплужник 4, опорне колесо 1.

- Леміш 3, відвал 4, передплужник 2, опорне колесо 1.

- Леміш 4, відвал 3, передплужник 3, дисковий ніж 1.

  - Чи допускається перевезення людей в тракторному причепі?

- Допускається за умови, що причеп обладнаний надійно закріпленими місцями для сидіння.

- Допускається за умови, що перевезення виконується на ґрунтових дорогах.

- Допускається за умов, викладених в відповідях 1 і (або) 2.

- Не допускається.

- Як називається агротехнічний прийом, який проводять для руйнування ґрунтової кірки, рихлення верхнього шару ґрунту?

  - Боронування.

  - Культивація.

  - Лущення.

  - Коткування.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 14

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

  - В якій відповіді правильно названі позначені на принциповій схемі час- тини електрообладнання тракто- ра?

- 1-генератор, 2-звуковий сигнал.

- 3-амперметр, 4-реле-регулятор.

- 1-генератор, 3-стартер.

- 2-акумуляторна	батарея,	4- стартер.

ку?

2. Яка частина двигуна позначена на рисунку

- Компресор.

- Всережимний регулятор..

- Паливний фільтр тонкої очистки..

- Повітряний фільтр.

3. До яких наслідків призводить спрацювання підшипників колінчастого, розподіль- ного валів?

- Підвищення тиску масла в системі мащення.

- Зниження тиску масла в системі мащення.

- Підтікання масла з двигуна.

- Потрапляння охолоджувальної рідини в масло.

4. На рисунку позначений:

- Живильний корпус культиватора КРН-4,2.

- Садильний апарат картоплесаджалки КСМ-4.

- Дисковий сошник зернової сівалки СЗ-3,6.

- Дисковий ніж начіпного плуга ПЛН-5-35.

- Яка допустима тривалість опускання сільськогосподарської машини (знаряддя), що під’єднана до начіпного механізму трактора ЮМЗ-6Л з крайнього верхнього в крайнє нижнє положення, яке відповідає повному ходу гідроциліндра?

- 3 секунди.

- 4 секунди.

- Не більше 2 секунд.

- 6 секунд.

- З якого матеріалу виготовляють чохол для упаковки двигуна при підготовці його до тривалого зберігання?

- З картону.

- З поліетиленової плівки.

- З мішковини.

- З брезенту.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 16

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

  - В якій відповіді правильно названі позначе- ні на рисунку частини генератора?

- 1-обмотка статора, 3-обмотка збудження.

- 3-випрямний блок, 4-статор.

- 1-обмотка збудження, 3-обмотка збуджен- ня.

- Якою цифрою на рисунку позначена частина системи живлення дизельного двигуна, яка призначена для підтриман- ня заданого швидкісного режиму роботи двигуна?

1	2	3	4

- Яка з вказаних несправностей призводить до неповного вмикання муфти зчеплення?

- Малий вільний хід педалі зчеплення.

- Великий вільний хід педалі зчеплення.

- Перекіс або деформація веденого диска.

- Обрив відтяжної пружини.

4. На рисунку зображений плуг:

1.	ПНД-5-30

2.	ПЛН-5-35

3.	ПЯ-5-35

- ППН-50

- Яка густина насадження картоплі рекомендована для зони Полісся?

- 35 тис./га.

- 45 тис./га.

- 55 тис./га.

- 65 тис./га.

- Чи допускається до експлуатації трактор без зовнішнього дзеркала заднього виду?

- Допускається.

- Не допускається.

- Допускається за умови, що трактор переважно експлуатується на ґрунтових дорогах.

- Допускається, якщо трактор є приватною власністю особи, яка їм керує.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 22

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

3. Яка з вказаних несправностей призводить до неповного вимикання муфти зчеп- лення?

- Малий вільний хід педалі зчеплення.

- Великий вільний хід педалі зчеплення.

- Послаблення або руйнування натискних пружин.

- Замаслювання дисків.

  - Якою цифрою позначений на рисунку зер- новисівальний апарат сівалки СЗ-3,6?

1	2	3	4

  - До якої групи за строками сівби належать льон, овес, ячмінь?

- До ранніх.

- До пізніх.

- До середніх.

  - Чи дозволяється експлуатувати трактори з несправною системою блокування запуску двигуна при ввімкненій швидкості?

- Не дозволяється.

- Дозволяється.

- Дозволяється, якщо термін експлуатації трактора перевищує 7 років.

- Дозволяється, якщо термін експлуатації трактора перевищує 10 років.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 26

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

3. Якщо одна з передач вмикається з підвищеним зусиллям на важелі, то це свід- чить про:

- Спрацювання фіксаторів чи їх посадочних місць на валиках перемикання передач.

- Заклинювання фіксаторів на валику перемикання передач.

- Забоїни на шліцах вала чи шестерні.

- Несправності, вказані у відповідях 2 і 3.

- Несправності, вказані у відповідях 1, 2 і 3.

  - Яке призначення пневма- тичного ролика рокидача мі- неральних добрив 1-РМГ-4?

- Приводить в рух розки- дальні диски.

- Приводить в рух транс- портер.

- Приводить в дію кри- вошипний механізм.

  - Збільшення кількості гумусу в ґрунті відбувається при:

- Внесенні в ґрунт гною, торфу, компостів, висіванні багаторічних трав, люпину то- що.

- Внесенні мінеральних добрив, збільшенням кількості проходів тракторних агрега- тів.

- Внесенні в ґрунт гною, торфу, компостів, інтенсивній обробці ґрунту.

  - Чи дозволяється експлуатувати трактори без державних номерних знаків?

- Дозволяється у випадку невиїзду на дороги загального користування.

- Дозволяється, якщо трактор знаходиться у приватній власності.

- Дозволяється, якщо трактор відноситься до класу тяги до 0,9 кН включно та знахо- диться у приватній власності.

- Не дозволяється.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 27

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

3. Які несправності призводять до збільшеного вільного ходу рульового колеса трак- тора МТЗ-80?

- Збільшення зазору між черв’яком та сектором.

- Збільшення зазору між сектором та рейкою.

- Збільшення зазорів в шарнірах рульових тяг.

- Несправності, вказані у відповідях 1 і 2.

- несправності, вказані у відповідях 1, 2 і 3.

4. Яка частина розкидача органічних добрив позначена на рисунку?

- Вал транспортера.

- Подрібнювальний барабан.

- Корпус кривошипа.

- роз кидальний бара- бан.

- Які з вказаних культур найбільш чутливі до негативних наслідків беззмінного ви- рощування на одному місці?

- Жито, пшениця, овес.

- Картопля, кукурудза.

- Льон, конюшина, соняшник.

- Як виявити непрацюючу форсунку під час роботи трактора в польових умовах?

- Зняти форсунку з двигуна і визначити по кольору нагару.

- Почерговим виключенням форсунок.

- Будь-яким з вказаних способів.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 30

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

  - Яка складова частина переднього мосту трактора МТЗ-80 позначена на рисунку?

- Висувна труба.

- Шкворінь.

- Важіль.

- Цапфа.

2. В якій відповіді правильно названі позначені на рисунку частини дизельного двигуна?

- 1-повітряний фільтр, 3-масляна центрифуга.

- 2-паливний фільтр грубої очистки, 4-рідинний насос.

- 2-масляна центрифуга, 3-паливний фільтр грубої очистки.

- 1-повітряний фільтр, 4-генератор.

- У відповідях 1 і 4.

3. Ознаками яких несправностей рульового керування трактора МТЗ-80 є заїдання в рульовому керуванні, скрип або стуки?

- Відсутність зазору між черв’яком і сектором.

- Відсутність зазору між сектором і рейкою.

- Ступінчасте спрацювання черв’яка.

- Всі перелічені несправності.

- Несправності, перелічені у відповідях 1 і 2.

4. На рисунку зображено:

- Розкидальні диски розкидача мінераль- них добрив МВУ-8Б.

- Садильні апарати ка- ртоплесаджалки СН- 4Б.

- Туковисівні апарати культиватора- рослинопідживлюва- ча КРН-2,8А.

- Висівні апарати буря- кової сівалки ССТ-8.

- Який напис повинен бути написаний на бортах тракторних причепів?

- Стояти на причепі, що рухається, заборонено!

- Перевезення людей заборонено!

- Швидкість руху при перевезенні людей — не більше 5 км/год!

- За допомогою чого відбувається дозування дизельного палива в паливному насосі розподільного типу?

- Повороту плунжера навколо своєї осі.

- Установки дозатора у відповідне положення.

- Зміни ходу плунжера.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Комплексне контрольне завдання № 31

з професії: 8331

“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А1”)”

  - В якій відповіді правильно названі складові части- ни паливного насоса високого тиску?

- 1-робоча пружина, 2-пружина нагнітального клапана.

- 3-рейка насоса, 4-роликовий штовхач.

- 1-пружина нагнітального клапана, 3-плунжер.

- 2-робоча пружина, 4-роликовий штовхач.

- Якою цифрою на схемі колісного трактора позначена частина трансмісії, яка дає змогу ведучим колесам оберта- тися з різною швидкістю при поворотах трактора та при русі по нерівній дорозі?

1	2	3	4

- Який момент (зусилля затягування гайок кріплення головок циліндрів трактора МТЗ-80?

1.	8...10 кгс·м.

2.	16...18 кгс·м.

3.	22...24 кгс·м.

4.	27...29 кгс·м.

- В якій відповіді правильно названі робочі органи культиватора для міжряд- ної обробки ґрунту, позначені на рисунку?

- 1-розпушувальна лапа, 2-оборотна лапа.

- 1-одностороння плоскорізальна лапа, 2-універсальна стрільчаста лапа.

- 1-підгортальний корпус, клинопо- дібна лапа.

- Чи допускається підтікання гальмової рідини з гальмових циліндрів гідравлічного привода гальм?

- Не допускається.

- Допускається.

- Допускається лише незначне підтікання, якщо це не призводить до значного зни- ження ефективності гальмування.

- В якому випадку збільшується відцентрова сила, яка діє на трактор, а отже і не- безпека перекидання трактора?

- При збільшенні радіуса повороту.

- При збільшенні швидкості руху.

- При збільшенні колії коліс.

- Екзаменаційний білет з Правил дорожнього руху, основ керування транспортним засобом, медичного забезпечення, безпеки дорожнього руху та автотранспортного права.

# Text boxes

2

3

1

4

?

1

2

4

3

1

2

3

4

1

2

4

3

4

1

2

3

4

1

3

2

?

1

2

4

3

1

3

4

2

?

?

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

1

1. В якій відповіді правильно назва- ні позначені на рисунку частини системи охолодження двигуна?

1.

1 - масляний рідинний насос.

радіатор ,	3 -

2.

4

2-радіатор системи охолоджен- ня, 3-термостат.

3.	1-радіатор системи охолоджен- ня, 4-рідинний насос.

2. Яка частина начіпного механізму трак- тора позначена на рисунку?

?

- Правий розкіс.

- Поворотний важіль.

- Центральна тяга.

- Блокувальний ланцюг.

2

1

3

4

2

1

1. Якими цифрами позначені на рисунку тертьові поверхні дви-

гуна, ком?

1.

2.

3.

4.

які змащуються

під тис-

3

1 і 2.

2 і 3.

3 і 4.

1 і 4.

4

2. Яка деталь силово- го гідравлічного циліндра позначена на рисунку?

- Шток.

- Шпилька.

- Трубка.

- Важіль.

?

?

1. Яка складова частина гідравлічної системи трактора МТЗ-80 позначена на рисунку?

- Гідроакумулятор.

- Силовий циліндр.

- Силовий регулятор.

- Розподільник.

?

2. В якій відповіді правильно названі позначені на ри- сунку частини звукового сигналу?

1

- 1-резонатор, 2-контакти.

- 3-мембрана, 4-резонатор.

- 1-якір, 3-резонатор.

- 2-контакти, 4-якір.

2

4

3

?

?

1

2

3

4

2

1

3

4

1

2

3

4

1

2